## Slide 1: V. Análisis de aceleración
Objetivos:
1. Definir que es aceleración.
2. Usar el método de ecuaciones de lazo errado para analíticamente hacer el análisis de aceleración.
3. Comprender como se construye la curva de aceleración a partir de la curva de velocidad del ciclo completo de un mecanismo.
1. Aceleración.
La aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo.
Sea el vector posición de un determinado punto en un plano, la aceleración de dicho punto estaría dada por la segunda derivada de con respecto al tiempo.
Donde representa la aceleración angular.
Re escribiendo la expresión anterior en términos de las direcciones del vector :

## Slide 2: V. Análisis de aceleración
1. Aceleración.
En la imagen anterior se puede apreciar que dos de los cuatro términos que constituyen la aceleración se encuentran en dirección perpendicular a y dos se encuentran en dirección paralela a dicho vector posición.
Vector de aceleración traslacional. | 
Vector de aceleración de coriolis. | 
Vector de aceleración centrípeta. | 
Vector de aceleración angular. | 
Vector de aceleración traslacional. | 
Vector de aceleración de coriolis. | 
Vector de aceleración centrípeta. | 
Vector de aceleración angular. | 
Consecuentemente solo la magnitud del vector de aceleración traslacional y la magnitud del vector de aceleración angular dependen del análisis de aceleración.
Las magnitudes de los otros dos vectores dependen del análisis de velocidad.
Recuerde las unidades en las cuales típicamente se presenta la aceleración:
2. Análisis analítico de aceleración.
Ecuaciones de laso cerrado.
Las ecuaciones para las aceleraciones pueden ser determinadas al diferenciar dos veces con respecto al tiempo las ecuaciones de laso cerrado deducidas durante el análisis de posición.

## Slide 3: V. Análisis de aceleración
2. Análisis analítico de aceleración.
Por lo tanto:
Donde es el número total de vectores.
Al igual que en el análisis de posición y de velocidad se pueden definir 5 casos.
a) Primer caso: se desconoce la magnitud del vector de aceleración traslacional y la aceleración angular correspondientes al vector posición .
Expresiones explicitas para y pueden ser encontradas al diferenciar con respecto al tiempo las expresiones para y que fueron deducidas durante el análisis de velocidad.
b) Segundo caso: se desconoce la magnitud del vector de aceleración traslacional correspondiente al vector posición y la aceleración angular correspondiente al vector posición .
Similar al caso anterior, simplemente se derivan las ecuaciones deducidas durante el análisis de velocidad.

## Slide 4: V. Análisis de aceleración
2. Análisis analítico de aceleración.
Similar al caso anterior, simplemente se derivan las ecuaciones deducidas durante el análisis de velocidad.
d) Cuarto caso: se desconocen las aceleraciones angulares de dos vectores, .
c) Tercer caso: Se desconoce la magnitud de dos vectores de velocidad traslacional, .
Similar al caso anterior, simplemente se derivan las ecuaciones deducidas durante el análisis de velocidad.

## Slide 5: V. Análisis de aceleración
2. Análisis analítico de aceleración.
e) Quinto caso: este caso es similar al segundo caso.
Para más detalles respecto a las formas explicitas resultantes una vez se efectúan las derivaciones respectivas en casa uno de los casos; vea el material de apoyo adjunto a la presentación.
3. Curvas de aceleración.
A partir del diagrama de velocidad vs. tiempo es posible determinar de forma aproximada el diagrama de aceleración vs. tiempo.